## Slide 1
PET 在 GVL/甲酸中的溶解度计算流程
从 openCOSMO-RS_py 官方示例、OPI 文档、Lee 等 2025 论文到本次 ORCA/openCOSMO-RS 计算
结构来源
PET 三聚体 + GVL + 甲酸
>
ORCA
几何优化 + COSMORS 单点
>
openCOSMO-RS
由 .orcacosmo 计算 ln(gamma)
>
固液平衡
由 ln(gamma) 得到 x 与 g/g
本次计算结果：GVL = 0.334 g PET/g solvent；甲酸 = 4.59e-4 g PET/g solvent。这里采用无限稀释值 g/g_inf 作为与文献筛选结果的优先比较量。
结果文件：pet_cosmors_hpc_package/pet_solubility_results.csv；计算脚本：orca_full_workflow/08_calculate_pet_solubility.py

## Slide 2
1. openCOSMO-RS_py 的作用
它不是量化软件，而是 COSMO-RS 热力学后处理程序
输入：量化计算得到的 COSMO 表面文件，例如 ORCA 生成的 .orcacosmo。
核心 API：COSMORS(par=openCOSMORS24a())、add_molecule、add_job、calculate。
输出：活度系数 ln(gamma)、sigma profile、面积/体积/氢键矩等描述符。
溶解度本身不是直接从 ORCA 得到，而是由 openCOSMO-RS 的 ln(gamma) 结合固液平衡方程计算。
依据：openCOSMO-RS_py/README.md；openCOSMO-RS_py/examples/cosmors_calculation.ipynb

## Slide 3
2. OPI nightly 文档中的官方流程
OPI 文档展示了 ORCA + openCOSMO-RS_py 的完整示例
文档目标：用 ORCA Python Interface 运行 ORCA，生成 .orcacosmo，并用 openCOSMO-RS_py 计算 sigma profile 和溶解度。
关键 ORCA 关键词：calc.input.add_arbitrary_string('!COSMORS(ethanol)')。
文档要求检查 ORCA 是否正常终止，然后再解析 .orcacosmo。
我们在超算上不用 OPI，而是直接写 ORCA input；本质上复现的是同一个 COSMORS 单点输出流程。
依据：openCOSMO-RS - OPI nightly Docs.pdf，第 1、2、4、5 页

## Slide 4
3. 本次采用的溶解度公式
openCOSMO-RS 先算 ln(gamma)，再通过固液平衡方程得到 x
ln(x) + ln(gamma) = - ΔH_fus / R × (1/T - 1/T_fus)
非迭代：在无限稀释下计算 ln(gamma_inf)，x_inf = exp(rhs - ln(gamma_inf))。
迭代：求解 ln(gamma(x)) + ln(x) - rhs = 0。
openCOSMO-RS 调用中使用 refst='pure_component'，与官方示例一致。
本式未加入热容修正项 Delta Cp，因此属于简化固液平衡模型。
依据：openCOSMO-RS - OPI nightly Docs.pdf，第 10-12 页；openCOSMO-RS_py/examples/cosmors_calculation.ipynb 中 paracetamol 示例

## Slide 5
4. Lee 等 2025 论文给出的目标体系
论文用 COSMO-RS 筛选 PET 和染料在 22 种溶剂中的溶解度
论文比较 PET 与染料在不同溶剂中的溶解度，用于筛选“能溶染料但尽量不溶 PET”的萃取溶剂。
Fig. 1 中给出 PET 和 Orange 30 在 25 °C 和 100 °C 的预测溶解度，单位为 g/g。
GVL 在实验中可能导致染料转化；乙酸被认为在工艺上更适合回收和放大。
我们这次先计算 GVL 和甲酸，目标是建立从 ORCA 到 openCOSMO-RS 的完整可跑通流程。
依据：Lee 等 2025, Nature Sustainability，第 2、3、7 页

## Slide 6
5. Lee 等 Methods 中的 PET 构型和参数
这些参数决定了我们如何选择 PET 模型和热力学输入
项目 | Lee 等 2025 | 本次计算
PET 模型 | PET trimer，端基用 EG motif 封端 | PET 三聚体
构型来源 | 10 ns MD 轨迹中选 20 个低内能构象 | 先使用 1 个 MD 构型测试
熔点 | 260 °C | 533.15 K
熔融焓 | 54.3 J/g | 用 PET 三聚体摩尔质量换算成 kJ/mol
输出单位 | g/g solvent | 同时输出 mole fraction 和 g/g solvent
依据：Lee 等 2025 Methods，第 8 页

## Slide 7
6. Lee 论文公式与本次公式的关系
两者都在描述纯溶质与溶剂中无限稀释状态之间的化学势差
Lee 论文形式：log(x_i) = (mu_i^pure - mu_i^solvent - DeltaG_fus)/(RT ln 10)。
openCOSMO-RS 示例形式：ln(x) + ln(gamma) = -DeltaH_fus/R × (1/T - 1/T_fus)。
二者都需要纯组分参考态与溶剂中无限稀释状态的热力学差异。
差异：Lee 使用 COSMOtherm/BP_TZVP_22；本次使用 openCOSMO-RS_py/openCOSMORS24a，并用 DeltaH_fus 近似融合自由能项。
依据：Lee 等 2025 Methods，第 8 页；OPI nightly Docs，第 10-12 页

## Slide 8
7. 我们实际生成和使用的文件
从初始结构到最终 .orcacosmo
对象 | 优化输入/输出 | COSMORS 输入 | openCOSMO-RS 使用文件
PET | 35-PET/35-PET_opt.out | pet_trimer.inp | pet_trimer.solute.orcacosmo
GVL | 34-C5H8O2/34-C5H8O2_opt.out | gvl.inp | gvl.solute.orcacosmo
甲酸 | 31-CH2O2/31-CH2O2_opt.out | formic_acid.inp | formic_acid.solute.orcacosmo
依据：31-CH2O2、34-C5H8O2、35-PET、pet_cosmors_hpc_package 目录

## Slide 9
8. ORCA 几何优化设置
先优化构型，再做 COSMORS 单点
体系 | 优化关键词 | 核数 | 终止状态
甲酸 | M062X def2-TZVP D3zero Opt | 4 | 正常收敛
GVL | M062X def2-TZVP D3zero Opt | 4 | 正常收敛
PET 三聚体 | M062X def2-SVP D3zero Opt | 64 | 正常收敛
PET 使用 def2-SVP 是为了在大体系上控制计算成本；小分子使用 def2-TZVP 保持较高几何精度。
依据：*_opt.inp 与 *_opt.out；检查项包括 THE OPTIMIZATION HAS CONVERGED 和 ORCA TERMINATED NORMALLY

## Slide 10
9. ORCA COSMORS 单点设置
这一步生成 openCOSMO-RS 能读取的 .orcacosmo
! BLYP def2-SVP noautostart miniprint palN COSMORS(ethanol)
PET: pal64；GVL 和甲酸: pal4。
OPI 文档示例使用 !COSMORS(ethanol)；我们在直接 ORCA input 中保留这个关键词。
对于自定义溶剂，真正用于 openCOSMO-RS 的是各自分子的 *.solute.orcacosmo。
额外生成的 *.solvent.orcacosmo 是 ethanol 参考文件，本次 PET-in-GVL/甲酸计算不使用。
依据：openCOSMO-RS - OPI nightly Docs.pdf，第 4 页；pet_cosmors_hpc_package/*.inp

## Slide 11
10. PET 熔融焓单位换算
论文给 J/g，溶解度公式需要 J/mol
PET 三聚体公式：C32H30O14；M = 638.5722 g/mol
DeltaH_fus = 54.3 J/g × 638.5722 g/mol = 34.6745 kJ/mol
摩尔质量由 pet_trimer_opt_final.xyz 自动统计得到。
如果后续改用不同聚合度的 PET 低聚物，必须重新换算。
本次温度：T = 298.15 K；T_fus = 533.15 K。
依据：Lee 等 2025 Methods，第 8 页；orca_full_workflow/08_calculate_pet_solubility.py

## Slide 12
11. openCOSMO-RS 后处理脚本
把 .orcacosmo 转换为 ln(gamma)、x 和 g/g
脚本：orca_full_workflow/08_calculate_pet_solubility.py。
输入：pet_trimer.solute.orcacosmo、gvl.solute.orcacosmo、formic_acid.solute.orcacosmo。
参数化：openCOSMORS24a。
计算：先得到 ln(gamma_inf)，再计算 x_inf；同时求解迭代根 x_iter。
单位转换：g/g = x_solute M_solute / [(1 - x_solute) M_solvent]。
依据：orca_full_workflow/08_calculate_pet_solubility.py；openCOSMO-RS_py 官方 API

## Slide 13
12. 最终计算结果
单个 PET 三聚体构型，298.15 K
溶剂 | ln(gamma_inf) | x_inf | g/g_inf | x_iter | g/g_iter
GVL | -3.164 | 0.04973 | 0.3338 | 0.02943 | 0.1934
甲酸 | 4.152 | 3.307e-05 | 0.0004588 | 3.318e-05 | 0.0004603
结论：GVL 的预测 PET 溶解能力远高于甲酸。按 g/g_inf 比较，GVL 约为甲酸的 700 倍。
依据：pet_cosmors_hpc_package/pet_solubility_results.csv

## Slide 14
13. 应该比较哪一列？
和文献筛选趋势对比时，优先看 g/g_inf
g/g_inf：基于无限稀释活度系数，和 Lee 论文中“溶质在溶剂中无限稀释化学势”的描述最接近。
g/g_iter：考虑组成变化后的自洽修正；当溶解度不再极稀时有参考意义。
本次 GVL 的 x_inf 约 0.05，迭代修正明显；甲酸极稀，两个值几乎相同。
用于初筛排序：g/g_inf；用于更严格估计：同时报告 g/g_inf 与 g/g_iter。
依据：OPI nightly Docs，第 10-12 页；Lee 等 2025 Methods，第 8 页

## Slide 15
14. 与 Lee 等工作的差异和限制
本次是可跑通流程和趋势测试，不是完全复现
构象数量：Lee 使用 20 个 PET 三聚体构象；本次使用 1 个构象。
软件和参数化：Lee 使用 Gaussian + COSMOtherm BP_TZVP_22；本次使用 ORCA + openCOSMO-RS_py openCOSMORS24a。
量化级别：本次 COSMORS 单点为 BLYP def2-SVP；更高基组可能改变定量结果。
模型边界：COSMO-RS 是平衡热力学模型，不描述 PET 纤维形貌、扩散、降解和溶胀动力学。
依据：Lee 等 2025 Methods，第 8 页；Müller 等 2025 关于 openCOSMO-RS 24a 的讨论

## Slide 16
15. 下一步如何做到更接近论文
从单构型测试推进到构象集合
从 MD 轨迹中按内能选择多个 PET 构象，目标接近 Lee 的 20 个构象。
为每个 PET 构象进行 ORCA 优化和 COSMORS 单点计算。
对 GVL、甲酸以及更多候选溶剂重复小分子构象搜索和 COSMORS 单点。
进行构象加权或集合平均，再输出 g/g_inf 与 g/g_iter。
同时在 298.15 K 和 373.15 K 计算，便于对应 25 °C 和 100 °C。
依据：Lee 等 2025 Methods，第 8 页；本地脚本 06-08 可扩展到多构象

## Slide 17
16. 本次可复现命令
从提交包到结果表
python orca_full_workflow/07_prepare_pet_cosmors_package.py
bash submit_all_cosmors.sh
bash check_cosmors_results.sh
python orca_full_workflow/08_calculate_pet_solubility.py --csv pet_cosmors_hpc_package/pet_solubility_results.csv
最终输入文件：pet_trimer.solute.orcacosmo、gvl.solute.orcacosmo、formic_acid.solute.orcacosmo
依据：pet_cosmors_hpc_package/README_submit.md；orca_full_workflow/07_prepare_pet_cosmors_package.py；08_calculate_pet_solubility.py

## Slide 18
17. 依据索引
PPT 中每类信息对应的来源
内容 | 来源
openCOSMO-RS_py 的 API 和示例 | openCOSMO-RS_py/README.md；examples/cosmors_calculation.ipynb
ORCA/OPI 生成 .orcacosmo 的流程 | openCOSMO-RS - OPI nightly Docs.pdf，第 1-5 页
非迭代/迭代溶解度公式 | openCOSMO-RS - OPI nightly Docs.pdf，第 10-12 页
PET 三聚体、MD、20 构象 | Lee 等 2025 Methods，第 8 页
PET 熔点与熔融焓 | Lee 等 2025 Methods，第 8 页
本次 ORCA/openCOSMO-RS 文件和结果 | 31-CH2O2、34-C5H8O2、35-PET、pet_cosmors_hpc_package
生成文件：PET_openCOSMO_RS_workflow_summary_CN.pptx