## Slide 1
openCOSMO-RS Book 中文手册
基于 Priscilla Debanhi Ensley Solis、Simon Müller、Edgar Ivan Sanchez Medina 的在线指南整理
这份手册按“理论 -> 构象管线 -> 输入文件 -> 运行 -> .orcacosmo 内容 -> openCOSMO-RS API -> 结果分析”的顺序组织。
来源：https://priscillaensleysolis.github.io/openCOSMO_RS_Book/intro.html；网页说明其目标是 Windows 上 openCOSMO-RS 的逐步教程

## Slide 2
1. 这本 Book 解决什么问题
从安装、生成 .orcacosmo 到调用 openCOSMO-RS 分析结果
指南目标：介绍理论概念、软件需求、输入文件准备、示例应用和结果分析。
应用目标：预测溶剂化现象和流体体系热力学性质。
两部分结构：第一部分讲 COSMO-RS 与 conformer pipeline；第二部分讲 openCOSMO-RS 的 Python 调用。
对本项目的意义：帮助理解 ORCA 生成 .orcacosmo、openCOSMO-RS 读取并计算 ln(gamma) 的全过程。
来源：openCOSMO-RS Book intro.html

## Slide 3
2. COSMO-RS 的核心思想
从分子结构预测液相热力学性质
COSMO-RS 使用分子表面上的屏蔽电荷密度来描述分子间相互作用。
它可以估算分配系数、溶剂化自由能、活度系数等热力学量。
量化软件先计算理想导体环境下的分子表面电荷；COSMO-RS 再把这些表面片段放入真实液体模型中。
sigma profile 是表面电荷密度的分布图，类似分子表面极性特征的直方图。
来源：Book I. What is COSMO-RS；COSMO-RS comes into play；The sigma profiles

## Slide 4
3. openCOSMO-RS 与 24a 参数化
开源 COSMO-RS 实现，结合 ORCA 工作流
openCOSMO-RS 是开源模型，便于学术用户使用、评估和开发。
模型不仅使用主屏蔽电荷密度 sigma，也使用额外片段描述符来提高预测能力。
Book 强调 RDKit/ORCA 工作流：RDKit 生成构象，ORCA 完成量化计算。
openCOSMO-RS 24a 是改进版本，面向使用 ORCA 量化计算的溶剂化自由能预测。
来源：Book: What is openCOSMO-RS; openCOSMO-RS 24a

## Slide 5
4. conformer pipeline 需要什么
它负责从分子结构出发生成 openCOSMO-RS 可用输入
组件 | 作用
ORCA 6.0++ | 量子化学计算；生成分子化学信息与性质
xtb | 构象搜索和快速筛选
Balloon | 可选；某些分子的构象预测会需要
RDKit | 无 xyz 时从 SMILES 生成初始构象
来源：Book: 1. openCOSMO-RS_conformer_pipeline

## Slide 6
5. pipeline 输入文件格式
每一行描述一个分子
name [TAB] SMILES [TAB] xyz_file [TAB] charge [TAB] geometry_optimization
name：任意分子名，例如 water、methanol。
SMILES：用字符串表示分子结构，例如水为 O，甲醇为 CO。
xyz_file：可选；如果不提供，程序会用 RDKit 或 Balloon 生成构象，再交给 xtb 搜索。
charge：中性分子为 0，阳离子可为 +1/+2，阴离子可为 -1/-2。
geometry_optimization：TRUE 表示优化；FALSE 或空白表示不做优化。
来源：Book: 4. Let's create the input file

## Slide 7
6. 如何调用 conformer pipeline
命令行指定结构文件、CPCM 半径和核数
python ConformerGenerator.py --structures_file file.inp --cpcm_radii cpcm_radii.inp --n_cores 2
ConformerGenerator.py 是主程序。
file.inp 是上一页创建的分子列表文件。
cpcm_radii.inp 指定原子半径。
n_cores 控制使用的 CPU 核数。
程序结束时出现 La fin 表示运行完整结束。
来源：Book: 5. Calling the openCOSMO-RS_conformer_pipeline program

## Slide 8
7. pipeline 计算过程如何理解
主要分成气相计算和 CPCM 计算
Gas Calculation：考虑气相中的溶质，是计算溶剂化自由能所需的一部分。
CPCM Calculation：把溶剂作为连续极化介质包围溶质，用于计算活度系数相关信息。
构象数量由可旋转键数启发式决定：少于等于 7 个通常生成 50 个构象；8-12 个为 200 个；13 个以上为 300 个。
流程包括能量排序、能量窗口过滤、RMSD 去重、快速 DFT、最终 DFT 以及单点能计算。
来源：Book: 6. Analysis of the Calculations and the Input File

## Slide 9
8. .orcacosmo 文件里有什么
它是 ORCA 到 openCOSMO-RS 的桥梁
区块 | 含义
ENERGY | CPCM/理想导体环境下得到的能量
DIPOLE MOMENT | 偶极矩的 x/y/z 分量
XYZ_FILE | 原子数与笛卡尔坐标
COSMO | 表面点、介电信息、介电能等 COSMO 信息
Surface points | 片段中心、面积、化学势、原子索引等
COSMO_corrected | 离腔电荷修正后的介电能与 CPCM 电荷
来源：Book: 6.1 What is in our input file?

## Slide 10
9. openCOSMO-RS 的 Python 调用
读取 .orcacosmo，加入分子、组成和温度
安装方式：pip install git+https://github.com/TUHH-TVT/openCOSMO-RS_py。
常用导入：COSMORS、SigmaProfileParser、openCOSMORS24a、可视化函数。
初始化：par = openCOSMORS24a(); model = COSMORS(par)。
加入分子：model.add_molecule([path_to_orcacosmo])。
加入任务：model.add_job(mole_fractions, T, refst)。
计算：results = model.calculate()。
来源：Book: II. openCOSMO-RS; First Examples

## Slide 11
10. refst 怎么选
参考态决定 ln(gamma) 的物理含义
refst | 用途
pure_component | 相对纯组分；常用于无限稀释活度系数和混合物偏离纯态的比较
reference_mixture | 相对某个指定参考混合物；用于比较两个组成状态
cosmo | 不使用常规参考态；常用于溶剂化能相关计算
本项目计算 PET 溶解度时使用 refst='pure_component'，并在 x_solute -> 0 时得到无限稀释 ln(gamma_inf)。
来源：Book: First Examples 2.4

## Slide 12
11. results 字典如何读
openCOSMO-RS 输出总项、残余项和组合项
tot['lng']：总对数活度系数 ln(gamma)，等于残余项与组合项之和。
enth['lng']：残余/焓贡献，反映片段间具体相互作用与参考态的差异。
comb['lng']：组合项，来自分子大小、形状和混合熵差异。
ln(gamma) > 0：比理想溶液相互作用更弱；ln(gamma) < 0：相互作用更有利。
来源：Book: 3 Results Analysis

## Slide 13
12. 可视化结果怎么理解
sigma profile 和 3D segment plot 是诊断分子表面的工具
plot_3D_segment_location：显示分子表面片段的 3D 位置；点大小与片段面积相关，颜色代表片段电荷。
plot_sigma_profiles：x 轴为 sigma，即屏蔽电荷密度；y 轴为有效概率函数。
sigma profile 表示不同电荷密度对应的表面积，可用于判断分子极性和相互作用潜力。
extended sigma profile 增加正交表面电荷密度，用于观察更丰富的表面电荷分布。
来源：Book: 3 Results Analysis

## Slide 14
13. 与本 PET 项目的对应关系
我们没有直接运行 pipeline，但实现了同样的物理链条
Book 流程 | 本项目流程
SMILES/xyz -> 构象搜索 | PET 构型来自 MD；小分子来自 xyz
ORCA 量化计算 | 超算上 ORCA 优化 + COSMORS 单点
.orcacosmo 输出 | pet_*.solute.orcacosmo 与 solvent.solute.orcacosmo
COSMORS.add_molecule | 脚本 12 与 14 加入 PET 和溶剂文件
results['tot']['lng'] | 用于固液平衡方程计算 PET 溶解度
来源：Book 各章节；本地 job/orca_full_workflow 脚本

## Slide 15
14. 实操检查清单
以后扩展新溶剂或新 PET 构型时按这张表检查
1. 分子结构明确：SMILES 或 xyz；聚合物低聚体构型来源要记录。
2. ORCA 优化正常结束：检查 ORCA TERMINATED NORMALLY 和优化收敛。
3. COSMORS 单点正常结束：确认生成 solute.orcacosmo。
4. openCOSMO-RS 能读入文件：add_molecule 不报错。
5. 结果解释时区分 ln(gamma_inf)、x_inf、x_iter、g/g_inf、g/g_iter。
6. 若 x_inf_raw > 1，非迭代质量比会发散，优先报告迭代解。
整理依据：openCOSMO-RS Book；本项目 NMP 结果中的 x_inf_raw > 1 情况

## Slide 16
15. 资料索引
PPT 中用到的主要来源
主题 | 来源
Book 入口与教程目标 | https://priscillaensleysolis.github.io/openCOSMO_RS_Book/intro.html
COSMO-RS 理论 | notebooks/1/opencosmorsintro.html
conformer pipeline | notebooks/1/conformer pipeline.html
输入文件格式 | notebooks/4/Input file.html
运行命令 | notebooks/5/Call program.html
.orcacosmo 内容 | notebooks/6/overview.html
openCOSMO-RS API 和结果分析 | notebooks/7/firstexamples.html 与 ResultsAnalysis.html
生成文件：openCOSMO_RS_Book_Chinese_Manual.pptx